## Slide 1
ANSCHLUSSART 3 VON 6
DSL · KABEL · LWL · RICHTFUNK · LTE/5G · SATELLIT
GLASFASER
Ein Haar aus Quarzglas, in dem Licht die Daten trägt.
WAN-Anbindung für das Schulungs- und Testzentrum Teach:In.
10 Gbit/s
symmetrisch, XGS-PON
0,2 dB/km
Dämpfung bei 1550 nm
62 %
der Haushalte in DE erschlossen
QUERSCHNITT · NICHT MASSSTABSGETREU
Modul WAN-Anbindung Teach:In · Stand 15.09.2026
Notes: Einstieg: Glasfaser ist eine von sechs Anschlussarten, die wir für Teach:In vergleichen. Kernaussage: Daten reisen als Lichtpulse durch Quarzglas — symmetrisch, gigabitschnell, praktisch unbegrenzt ausbaubar. Die drei Zahlen unten sind der rote Faden: Rate, Dämpfung, Verfügbarkeit.

## Slide 2
01
Die Übertragungsstrecke
Vom Router im Teach:In bis zum Internet-Knoten liegt bei FTTH durchgehend Glas — kein einziges Stück Kupfer.
1
Router + ONT
Teach:In
0 m
2
Gf-AP
Hausanschluss
20 m
3
Netzverteiler
Gehweg
300 m
4
Splitter
passiv 1:32
2 km
5
PoP mit OLT
Vermittlung
12 km
6
Backbone
DE-CIX
20 km+
1
Router und ONT.
Der ONT wandelt Ethernet-Frames in Lichtpulse. Ab hier ist die Strecke Glas.
2
Gf-AP im Keller.
Übergabepunkt zwischen Anbieternetz und Inhouse-Verkabelung.
3
Netzverteiler.
Grauer Kasten am Gehweg, hier werden hunderte Fasern gespleißt.
4
Passiver Splitter.
Teilt eine Faser stromlos auf 32 bis 128 Teilnehmer auf.
5
PoP mit OLT.
Gegenstück zum ONT, bündelt alle Teilnehmer und übergibt ans Kernnetz.
6
Backbone.
Über DWDM mit vielen Wellenlängen pro Faser bis zum Internet-Knoten.
Notes: Schaubild der Übertragungsstrecke. Wichtig zu betonen: Bei FTTH endet das Glas erst im Büro. Der Splitter ist rein optisch und braucht keinen Strom — das macht den Massenausbau bezahlbar. Die Entfernungen oben zeigen die Größenordnung: vom Keller bis zur Vermittlungsstelle sind es maximal 20 km.

## Slide 3
02
Das Medium: ein Haar aus Glas
Der eigentliche Lichtleiter ist dünner als ein zehntel Haar. Alles darum herum ist Schutz.
QUERSCHNITT · NICHT MASSSTABSGETREU
SCHICHTEN VON AUSSEN NACH INNEN
Außenmantel
2–3 mm · PE oder LSZH, Schutz
Buffer + Aramid
900 µm · Zugentlastung aus Aramid
Coating
250 µm · Acrylat gegen Mikrorisse
Mantel
125 µm · Quarzglas, n ≈ 1,46
Kern
9 µm · dotiertes Quarzglas, n ≈ 1,48
EIGENSCHAFTEN
Material
Quarzglas, dielektrisch — kein Metall
Dämpfung
0,35 dB/km @ 1310 nm · 0,2 dB/km @ 1550 nm
Ausbreitung
rund 200 000 km/s im Glas
Störfestigkeit
immun gegen EMV, kein Übersprechen
Grenze
Biegeradius ab 30 mm, Staub am Stecker
Singlemode OS2
9 µm Kern · ein Lichtweg · Laser · bis 80 km · Standard für FTTH
Multimode OM3–OM5
50 µm Kern · viele Lichtwege · LED/VCSEL · bis 550 m · Gebäude-LAN
Notes: Das Medium und seine Eigenschaften. Kernaussage: Nur der 9-µm-Kern leitet Licht, alles andere ist mechanischer Schutz. Der Unterschied zwischen Kern (n ≈ 1,48) und Mantel (n ≈ 1,46) beträgt rund 1 Prozent und genügt für die Totalreflexion. Für FTTH wird immer Singlemode verlegt, Multimode nur im Gebäude.

## Slide 4
03
Wie weit reicht das Glas?
FTTx sagt, wo die Glasfaser endet und ab wo wieder Kupfer übernimmt. Je näher am Endgerät, desto höher die mögliche Rate.
PoP
Kabelverzweiger
Keller
Büro
FTTC
Fiber to the Curb
bis 250 Mbit/s
Glas bis zum Kabelverzweiger, dann VDSL
FTTdp
to the distribution point
bis 500 Mbit/s
Glas bis kurz vors Haus, letzte Meter G.fast
FTTB
Fiber to the Building
bis 1 Gbit/s
Glas bis in den Keller, im Haus Kupfer
FTTH
Fiber to the Home
10 Gbit/s
Glas bis ins Büro — Ziel für Teach:In
Glasfaser
Kupfer
PON — geteilt und passiv
Eine Faser vom OLT, per Splitter auf viele Teilnehmer verteilt. Günstig und stromlos im Feld, deshalb Standard im Massenausbau.
Standard | Down | Up | Wellenlängen
GPON | 2,5 G | 1,25 G | 1490 / 1310 nm
XGS-PON | 10 G | 10 G | 1577 / 1270 nm
50G-PON | 50 G | 25 G | 1342 / 1286 nm
P2P — exklusiv und aktiv
Eigene Faser bis zum PoP. Garantierte symmetrische Bandbreite, beliebig aufrüstbar von 1 bis 100 GbE. Typisch für Geschäftskunden mit Service-Level-Vereinbarung — und die Option, wenn Teach:In feste Zusagen braucht.
Dark Fiber
Ethernet-Standleitung
SLA 99,9 %
Notes: Die FTTx-Varianten. Kernaussage: Nur bei FTTH liegt Glas bis ins Gebäude, bei allen anderen übernimmt irgendwann Kupfer und begrenzt die Rate. Für Teach:In ist FTTH das Ziel. PON versus P2P ist die zweite Entscheidung: PON ist günstig und geteilt, P2P garantiert Bandbreite, kostet aber deutlich mehr.

## Slide 5
04
Licht, das nicht entkommt
Ein Laser schaltet Licht ein und aus, Milliarden Mal pro Sekunde. Der dichtere Kern hält es durch Totalreflexion gefangen.
TOTALREFLEXION
Mantel n₂ = 1,46
Kern n₁ = 1,48
Unterhalb des Grenzwinkels von 9,4° zur Faserachse wird das Licht vollständig zurückgeworfen und bleibt im Kern.
SENDER UND EMPFÄNGER
Sender
Laserdiode bei Singlemode, LED oder VCSEL bei Multimode
Fenster
850 nm im LAN, 1310 nm im O-Band, 1550 nm im C-Band
Empfänger
Photodiode, optisch zurück nach elektrisch
Budget
bei GPON rund 28 dB für Faser, Spleiße und Splitter
ÜBERTRAGUNGS- UND MODULATIONSVERFAHREN
NRZ / OOK
Licht an ist 1, aus ist 0. Einfach und robust, genutzt bis 10 Gbit/s.
PAM4
Vier Helligkeitsstufen, 2 Bit pro Symbol. Für 50G-PON und 400G-Ethernet.
Kohärent QAM
Phase und Amplitude tragen Bits. 400 bis 800 Gbit/s je Wellenlänge.
WDM / DWDM
Mehrere Farben auf einer Faser, bei DWDM bis 96 Kanäle.
TDMA im PON
Der OLT teilt jedem ONT einen Zeitschlitz für den Upstream zu.
Duplex je λ
Hin- und Rückweg auf einer Faser, getrennt durch Filter.
Notes: Funktionsweise. Kern der Erklärung: Der Kern ist optisch dichter als der Mantel, deshalb wird flach auftreffendes Licht vollständig reflektiert — es gibt keinen Verlust an der Grenzfläche. Bei den Modulationsverfahren reicht es, NRZ (an/aus) und WDM (mehrere Farben gleichzeitig) zu erklären, der Rest ist Vertiefung für Nachfragen.

## Slide 6
05
Raten, Frequenzen, Bandbreiten
Typische Maximalwerte der sechs Anschlussarten im Vergleich. Glasfaser ist die einzige symmetrische Technik.
Chart: 
| Glasfaser | Richtfunk | Kabel | 5G | DSL | Satellit
Download | 10000 | 1000 | 1000 | 500 | 250 | 200
Upload | 10000 | 1000 | 50 | 100 | 40 | 20
FREQUENZEN UND BANDBREITE
Wellenlängen
850 · 1310 · 1490 · 1550 · 1577 nm
Frequenz
rund 190 bis 230 THz, also Infrarot
Nutzbare Bandbreite
O- bis L-Band, zusammen etwa 50 THz
Je Wellenlänge
10 Gbit/s im PON, 400–800 Gbit/s kohärent
Latenz
1 bis 5 ms im Zugangsnetz
Warum Glasfaser vorn liegt
Kupfer und Funk teilen sich ein schmales Band, das mit der Entfernung schnell schlechter wird. Im Glas stehen rund 50 THz zur Verfügung, und 20 km gehen ohne Verstärker. Ein Upgrade von 1 auf 10 Gbit/s bedeutet deshalb nur neue Endgeräte — die Faser im Boden bleibt dieselbe.
Notes: Der zentrale Vergleich. Wichtigster Punkt: Nur Glasfaser und Richtfunk sind symmetrisch. Kabel liefert zwar 1 Gbit/s im Download, aber nur 50 Mbit/s zurück — für ein Testzentrum mit Backups und Videokonferenzen ist genau das der Engpass. Die Skala ist linear, deshalb sieht man sofort, wie weit Glasfaser vorn liegt.

## Slide 7
06
Vor- und Nachteile
Technisch ist Glasfaser allen Alternativen überlegen. Der Engpass ist nicht die Technik, sondern der Bau.
VORTEILE
✓
Symmetrische Gigabit-Raten
später per Gerätetausch aufrüstbar, Faser bleibt liegen
✓
Geringe Dämpfung
große Reichweite ohne Verstärker, bis 20 km im PON
✓
Immun gegen Störungen
keine EMV-Probleme, kein Übersprechen, kein Blitzweg
✓
Passiv und langlebig
wenig Strom im Netz, Lebensdauer über 30 Jahre
NACHTEILE
✕
Tiefbau ist teuer und langsam
die Verfügbarkeit hängt an der einzelnen Adresse
✕
Lange Wartezeit
bis zum Hausanschluss oft mehrere Monate
✕
Empfindliches Medium
Biegeradius, Staub am Stecker, Spleißen braucht Spezialgerät
✕
ONT braucht Strom
ohne USV bei Stromausfall kein Anschluss
Einordnung für Teach:In
Ein Schulungs- und Testzentrum lädt große VM-Images, spielt Backups zurück und hält Videokonferenzen. Genau dort zählt der Upload, und da hängt Glasfaser alle anderen Anschlussarten ab. Das Risiko liegt nicht in der Technik, sondern im Termin: Wenn am Standort noch kein Glas liegt, entscheidet die Ausbauplanung. Ein Kabel- oder 5G-Anschluss als Rückfallebene ist deshalb sinnvoll.
Notes: Bewertung. Ehrlich bleiben: Die Nachteile sind real, aber fast alle organisatorisch, nicht technisch. Der Punkt, den die Klasse mitnehmen soll: Der Upload entscheidet für ein Testzentrum, und die Rückfallebene über Kabel oder 5G gehört in die Planung.

## Slide 8
07
Wo liegt schon Glas?
Deutschland holt schnell auf, Berlin liegt über dem Bundesschnitt. Entscheidend bleibt aber die einzelne Adresse.
62 %
der Haushalte in Deutschland erschlossen, Homes Passed im Juni 2026
27 %
davon tatsächlich gebucht — 7,9 Mio. aktive Anschlüsse
53,4 %
der Berliner Haushalte versorgt, plus 12,6 Punkte in einem Jahr
96,2 %
Gigabit-Abdeckung in Berlin, überwiegend noch über Kabel
Berlin
Die Innenstadtbezirke sind gut versorgt, die Randbezirke im Ausbau. Die Telekom hat im Mai 2026 eine Million Anschlüsse erreicht und will bis 2030 auf zwei Millionen kommen. Daneben bauen OXG, GlasfaserPlus und DNS:NET.
In derselben Straße kann ein Haus FTTH haben und das Nachbarhaus nicht.
Beim Kunden Teach:In prüfen
1
Adresse im Gigabit-Grundbuch des Bundes und bei Telekom, Vodafone und DNS:NET abfragen.
2
Hausverwaltung fragen, ob im Keller schon ein Gf-AP sitzt.
3
Ohne FTTH: Geschäftskunden bekommen meist eine Direktanbindung gegen Baukostenzuschuss.
Notes: Verfügbarkeit. Die spannende Zahl ist die Lücke zwischen 62 Prozent erschlossen und 27 Prozent gebucht — es liegt viel mehr Glas, als genutzt wird. Für Teach:In ist nur die konkrete Adresse relevant, deshalb die drei Prüfschritte rechts.

## Slide 9
08
Was kostet der Anschluss?
Richtwerte vom September 2026. Aktionspreise für die ersten Monate sind nicht eingerechnet.
Privat / SoHo
46–71 €
pro Monat
Glasfaser 150 für 45,95 €
Glasfaser 300 für 50,95 €
Glasfaser 1000 für 70,95 €
Bereitstellung einmalig 69,95 €
Business, feste IP
50–120 €
pro Monat netto
300 bis 1000 Mbit/s, symmetrisch möglich
Feste IPv4, Entstörung am Folgetag
Passend für Schulungsräume und Testlabor
Standleitung mit SLA
ab 300 €
pro Monat, oft vierstellig
Garantierte 1 bis 10 Gbit/s
Entstörung in 4 bis 8 Stunden
Zusätzlich Baukostenzuschuss
Einmalig: der Hausanschluss
0 €
während Vorvermarktung und Nachfragebündelung — fast alle Anbieter übernehmen den Tiefbau
800–2 500 €
nachträglich, wenn die Straße schon fertig ist: Grabung, Hauseinführung, Gf-AP
Empfehlung
Ausbauphase für die Teach:In-Adresse verfolgen und im richtigen Zeitfenster bestellen
Notes: Kosten. Der wichtigste Satz steht unten links: Wer während der Vorvermarktung bestellt, zahlt für den Hausanschluss nichts. Wer zu spät kommt, zahlt bis zu 2 500 Euro. Für Teach:In heißt das: Ausbauphase beobachten und im richtigen Fenster unterschreiben. Der mittlere Tarif ist der realistische für das Zentrum.

## Slide 10
09
Quiz fürs Plenum
Fünf Fragen zum Mitdenken. Auflösung im Gespräch.
1
Warum bleibt das Licht im Kern der Faser?
a) Der Mantel ist verspiegelt
b) Totalreflexion an der Grenze Kern zu Mantel
c) Der Kern ist ein Vakuum
2
Was unterscheidet FTTH von FTTC?
a) FTTH nutzt Multimode-Fasern
b) Bei FTTH endet das Glas im Büro, bei FTTC am Kabelverzweiger
c) FTTC ist schneller
3
Wie viele Teilnehmer teilen sich im PON eine Faser?
a) 2 bis 4
b) 32 bis 128
c) genau einer
4
Welche Wellenlänge hat die geringste Dämpfung?
a) 850 nm
b) 1310 nm
c) 1550 nm
5
Was ist der größte praktische Nachteil?
a) Hohe Latenz
b) Störanfälligkeit gegen Elektromagnetik
c) Teurer, langsamer Tiefbau
Auflösung
1 b · 2 b · 3 b · 4 c · 5 c
Diese Karte beim Präsentieren erst am Ende zeigen.
Notes: Quiz für das Plenum. Fragen einzeln vorlesen, kurz abstimmen lassen, dann auflösen. Die Auflösung steht unten rechts: 1b, 2b, 3b, 4c, 5c.

## Slide 11
10
Glossar
Die Grundbegriffe, die in dieser Präsentation vorkommen.
LWL
Lichtwellenleiter — Glasfaserkabel, in dem Licht statt Strom das Signal trägt.
FTTH
Fiber to the Home — die Glasfaser endet in der Wohnung oder im Büro.
FTTB / FTTC
Glas endet im Keller beziehungsweise am Kabelverzweiger, Rest über Kupfer.
ONT
Optical Network Termination — das Glasfaser-Modem beim Kunden.
OLT
Optical Line Termination — Gegenstelle im PoP, bündelt viele hundert ONTs.
PON
Passive Optical Network — eine Faser per Splitter auf 32 bis 128 Teilnehmer.
P2P / AON
Punkt zu Punkt — eigene Faser je Kunde mit garantierter Bandbreite.
Splitter
Passiver Glaskörper, teilt ein Signal ohne Strom auf mehrere Fasern.
Gf-AP / APL
Glasfaser-Abschlusspunkt — die Übergabedose im Keller.
Singlemode
9 µm Kern, nur ein Lichtweg, Reichweiten bis 80 km. Standard für FTTH.
Multimode
50 µm Kern, viele Lichtwege, billigere Sender, nur bis etwa 550 m.
Totalreflexion
Licht wird an der Grenze zum dünneren Mantel vollständig zurückgeworfen.
Brechzahl (n)
Maß dafür, wie stark ein Material Licht bremst. Kern 1,48, Mantel 1,46.
Notes: Glossar Teil 1. Nicht vorlesen — als Nachschlagefolie für Rückfragen und zum Ausdrucken gedacht.

## Slide 12
10
Glossar (Fortsetzung)
Dämpfung
Signalverlust in Dezibel pro Kilometer. Bei 1550 nm rund 0,2 dB/km.
nm / Wellenlänge
Nanometer, das Farbmaß des Lichts. 1310 und 1550 nm liegen im Infrarot.
DWDM
Dense Wavelength Division Multiplexing — bis 96 Wellenlängen auf einer Faser.
TDMA
Time Division Multiple Access — jedes ONT bekommt feste Zeitschlitze.
NRZ / OOK
On-Off-Keying: Licht an ist 1, Licht aus ist 0.
PAM4
Vier Helligkeitsstufen, 2 Bit pro Symbol, doppelte Rate je Symbolrate.
XGS-PON
PON-Generation mit symmetrisch 10 Gbit/s, löst GPON ab.
Symmetrisch
Upload so schnell wie Download — der Vorteil gegenüber DSL und Kabel.
Latenz
Signallaufzeit. Im Glas etwa 5 µs pro Kilometer, FTTH bei 1 bis 5 ms.
Spleißen
Verschweißen zweier Fasern im Lichtbogen, Verlust unter 0,1 dB.
Homes Passed
Adressen, an denen Glasfaser bis vor die Tür liegt, noch ohne Vertrag.
Take-up-Rate
Anteil der erschlossenen Haushalte mit gebuchtem Vertrag, in DE rund 27 %.
BKZ
Baukostenzuschuss — Beteiligung an den Tiefbaukosten außerhalb der Ausbauphase.
Notes: Glossar Teil 2. Ebenfalls Nachschlagefolie.

## Slide 13
11
Quellen
Stand aller Zahlen: 15. September 2026.
01
BREKO Bundesverband Breitbandkommunikation
BREKO Marktanalyse 2026, 02.09.2026 · brekoverband.de
02
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe Berlin
Gigabit-Strategie: 53,4 % der Haushalte versorgt, PM 04.03.2026 · berlin.de
03
Deutsche Telekom AG
Telekom knackt 1-Million-Marke beim Glasfaserausbau in Berlin, Mai 2026 · telekom.com
04
dslweb.de
Telekom Glasfaser Tarife im Vergleich, abgerufen 15.09.2026
05
kostenlupe.de
Glasfaseranschluss Kosten 2026: Hausanschluss, Tarife, Mieter, abgerufen 15.09.2026
06
ITU-T
G.984 (GPON), G.9807.1 (XGS-PON), G.9804 (50G-PON), G.652 (Singlemode) · itu.int
07
BMDV / Gigabitbüro des Bundes
Gigabit-Grundbuch und Breitbandatlas · gigabitgrundbuch.bund.de
08
FTTH Council Europe
Market Panorama 2026 · ftthcouncil.eu
09
Elektronik-Kompendium
Lichtwellenleiter, Glasfaser, FTTx · elektronik-kompendium.de
Interaktive Fassung
Begehbarer 3D-Netzraum mit Klickpunkten, Download-Rechner und Glossar-Suche als eigenständige HTML-Datei.
Erstellt für das Modul WAN-Anbindung Teach:In · Anschlussart LWL / Glasfaser
Notes: Quellen. Kurz zeigen, nicht vorlesen. Bei Rückfragen zu Zahlen auf diese Folie zurückspringen.